## Slide 1: Средства индивидуальной защиты и порядок их использования в ходе выполнения задач
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

## Slide 2: Требования нормативных и правовых актов по обеспечению населения (работников организаций) средствами индивидуальной защиты органов дыхания

## Slide 3: Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Статья 2. Задачи в области гражданской обороны.
4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты

## Slide 4: Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
10. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, являются:
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки;

## Slide 5: Граждане Российской Федерации обязаны
изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области

## Slide 6: Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий

## Slide 7: Назначение, классификация, порядок подготовки и использования средств индивидуальной защиты

## Slide 8: Назначение средств индивидуальной защиты
предназначены для защиты человека от попадания внутрь организма, на кожу и одежду отравляющих веществ и аварийно химически опасных веществ (ОВ и АХОВ), радиоактивных веществ (РВ), бактериальных аэрозолей (БА)

## Slide 9: Фильтрующие противогазы
предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от воздействия ОВ, РВ, БС и АХОВ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей

## Slide 10: Гражданский противогаз ГП-7
Назначение: для защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава не военизированных формирований ГО от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА).

## Slide 11: Гражданский противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ)
Комплектация:
лицевая часть МП-07 (МП-07В);
коробка с не запотевающими пленками;
шнур прижимной резиновый;
утеплительные манжеты;
фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7 Б Оптим;
сумка для ношения.

## Slide 12: Гражданский противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ)
От своего «старшего собрата» ГП-7Б отличается расширенным полем зрения (не менее 70%), лучшей сочетаемостью со средствами защиты головы, а также комплектующей его фильтрующей коробкой.

## Slide 13: Гражданский противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ)
Технические характеристики
Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе 30 дм3 /мин., Па, не более – 178;
Слышимость, %, не менее – 100;
Время защитного действия, мин. не менее:
аммиак (Со=0,7мг/дм3 ) – не менее 50;
сероводород (Со=1,4 мг/дм3) – не менее 40;
диоксид серы (Со=2,7 мг/дм3) – не менее 20;
синильная кислота (Со=5,0 мг/дм3) – не менее 20;
циклогексан (Со=3,5 мг/дм3) – не менее 70;
цианводород при концентрации 5 мг/дм3 – 18;
хлор (Со=5,0 мг/дм3) – не менее 20.
Сокращение площади поля зрения, %, не более 30;
Масса противогаза в сборе, кг, не более – 0,875.

## Slide 14: Гражданский противогаз ГП – 9
Противогаз ГП-9 с маской панорамной МПГ-Изод с фпк гп-9кб «Оптим», особенностями которой является пластиковая (из композитных материалов) фильтрующе-поглощающая коробка и панорамная лицевая часть с силиконовым подмасочником и двумя переговорными устройствами.

## Slide 15: Гражданский противогаз ГП – 9
Наименование показателя | Ед. зм. | с ФПК ГП-9кБ-Оптим | с ФПК ГП-9кБ-Оптим-360
Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха, не более |  |  | 
при расходе воздуха 30 дм3 /мин | Па | 136 | 180
Время защитного действия, не менее |  |  | 
Циклогексан (C6H12) | мин. | 70 (при Со=3,5мг/л) | 35 (при Со=17,5мг/л)
Сероводород (H2S) | мин. | 80 (при Со=1,4мг/л) | 45 (при Со=7,1мг/л)
Хлор (Cl2) | мин. | 80 (при Со=3,0мг/л) | 30 (при Со=15,0мг/л)
Цианид водорода (HCN) | мин. | 30 (при Со=1,1мг/л) | 
Цианид водорода (HCN) | мин. | 18 (при Со=5,0мг/л) | 30 (при Со=5,6мг/л)
Диоксид серы (SO2) | мин. | 30 (при Со=2,7мг/л) | 20 (при Со=13,3мг/л)
Аммиак (NH3) | мин. | 80 (при Со=0,7мг/л) | 45 (при Со=3,5мг/л)
Пары ртути | мин | 100 (при Со=13,0мг/л) | 
Хлорциан | мин | 18 (при Со=5,0мг/л) | 25 (при Со=5,0мг/л)

## Slide 16: Гражданский противогаз ГП – 10 (МПФ-2 ГП-10к)
Не запотевает
Не замерзает в течение 2 ч при температуре воздуха -40°С и скорости ветра 3 м/с.

## Slide 17: ГП-15 (ГП-15В)
Назначение: Противогаз фильтрующий ГП-15 (ГП-15В) предназначен для защиты лица, глаз и органов дыхания личного состава аварийно-спасательных формирований МЧС и населения, а так же промышленного персонала от отравляющих веществ (ОВ), опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивных веществ (РВ), аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в условиях чрезвычайных ситуаций.

## Slide 18: Гражданский противогаз ГП-21 - новая разработка
Cамый легкий противогаз. Не требует дополнительных затрат на дополнительный патрон для защиты от АХОВ и АХОВИД Два размера лицевой части МП-03. Наличие подмасочника исключает применение средств от запотевания типа незапотевающих пленок или гелей, что упрощает обучение применению гражданского противогаза ГП-21 и уменьшает время приведения в готовность. Система лямок с затягиванием в одетом положении, облегчает надевание противогаза.

## Slide 19: Подбор лицевой части противогаза
Сумма измерений, см | Рост маски | Номер упора лямок наголовника со стороны концов |  | 
 |  | лобной | височных | щечных
118,5 и менее | 1 | 4 | 8 | 6
119 - 121 | 1 | 3 | 7 | 6
121,5 – 123,5 | 2 | 3 | 7 | 6
124 - 126 | 2 | 3 | 6 | 5
126,5 – 128,5 | 3 | 3 | 6 | 5
129 - 131 | 3 | 3 | 5 | 4
131,5 и более | 3 | 3 | 4 | 3

## Slide 20: Противогаз фильтрующий детский ПДФ-2Д (ПДФ-2Ш)
Сумма обхватов головы, мм | Рост | Положение упоров
Противогаз ПДФ-2Д (МД-4) |  | 
До 980 | 1 | 4-8-8
985-1005 | 1 | 4-7-8
1010-1030 | 1 | 3-6-7
1035-1055 | 1 | 3-5-6
1060-1080 | 2 | 4-7-8
1085-1105 | 2 | 3-6-7
1110-1130 | 2 | 3-5-6
1135-1155 | 2 | 3-4-5
1160-1180 | 2 | 3-3-4
Противогаз ПДФ-2Ш (МД-4) |  | 
1035-1055 | 2 | 4-7-9
1060-1080 | 2 | 4-7-8
1085-1105 | 2 | 3-6-7
1110-1130 | 2 | 3-5-6
1135-1155 | 2 | 3-4-5
1160-1180 | 3 | 3-5-6
1185-1205 | 3 | 3-4-5
1210-1230 | 3 | 3-3-4
1235-1255 | 3 | 3-2-3
1260-1280 | 3 | 3-1-2
1285-1305 | 3 | 3-1-1

## Slide 21: Детская спасательная камера ДСК Шанс-1
Предназначена для безопасной эвакуации детей грудного возраста (до 2-х лет) при пожарах, техногенных авариях и террористических актах. Обеспечивает защиту от продуктов горения, ОХВ, а также от термических факторов пожара
Модификация 1
очищенный воздух в камеру нагнетается ручным насосом
Модификация 2
с постоянной подачей воздуха из баллона.
Модификация 3
с постоянной подачей воздуха из дыхательного аппарата спасателя.

## Slide 22: Респиратор Р-2У
Респиратор Р-2У – предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), включая радиоактивные, с дополнительной защитой от радиоактивного йода и его органических соединений.
Особенности респиратора Р-2У
Возможность применения без предварительного обучения.
Универсальный размер (в том числе для детей с 4-х лет).
Изделие имеет клапан выдоха. Герметичная фольгированная упаковка.
Подходит для широких слоев населения, в том числе для людей с ослабленным здоровьем и детей с 4-х лет.
Гарантийный срок хранения в индивидуальной упаковке – 7 лет.

## Slide 23: Респиратор Р-2У

## Slide 24: РЕСПИРАТОР АЛИНА® 200 АВК
разработан для выхода из опасной зоны при чрезвычайной ситуации.
Респиратор АЛИНА 200АВК имеет универсальную комбинацию сорбционно-фильтрующих элементов , обеспечивающую эффективную защиту по широкому спектру вредных веществ

## Slide 25: РЕСПИРАТОР «АЛИНА-СО»
ПРЕДНАЗНАЧЕН для защиты от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман, смог) и моноксида углерода (угарного газа) при невысоких концентрациях.
Рекомендуется: для выхода из задымленной зоны

## Slide 26: Средства индивидуальной защиты кожи
Средства индивидуальной защиты кожи предназначены для защиты кожных покровов от ОВ, РП, БА и АХОВ, а также для снижения заражения одежды, снаряжения и обуви.
Комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП
Общевойсковой защитный комплект
ОЗК
Легкий защитный костюм
Л-1

## Slide 27: Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Комплект ОЗК – это строго нормированная защитная экипировка, являющаяся стандартным СИЗ, обязательным для ВС всех родов войск и видов армии России. Комплектация ОЗК может дополняться противогазом или респиратором – по виду исполняемой задачи. Защитный комплект ОЗК по спецификации не является полностью изолирующим, элементы данного СИЗ надеваются военнослужащими поверх армейской обуви и одежды.
Задачами данного СИЗ обозначены критерии защиты человека:
От действия радиоактивных веществ, пыли
От биологических боевых средств
От воздействия отравляющих газов и веществ
По нормативу длительность пребывания в ОЗК не должна превышать 4 часов. Кроме того, нормативное время пребывания в костюме значительно сокращается при повышении температуры окружающей среды.

## Slide 28: Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Комплект ОЗК состоит из:
Плаща ОП-1М;
Чулок защитных;
Перчаток;
Сумки для переноски и хранения.
Швы костюма проклеены специальной герметизирующей лентой.

## Slide 29: Легкий защитный костюм Л-1
Л-1 — лёгкий защитный костюм, предназначен для использования в качестве универсальной специальной одежды персонала для защиты кожных покровов человека, одежды и обуви, от воздействия твёрдых, жидких, капельно-аэрозольных отравляющих веществ, взвесей, аэрозолей, вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Используется на местности, заражённой отравляющими и химически опасными веществами, в химической промышленности, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Костюм является изолирующим.

## Slide 30: Легкий защитный костюм Л-1
В комплектацию костюма «Л-1» входит:
полукомбинезон с притачными осоюзками
куртка с капюшоном
сумка
перчатки (из ткани Т-15 или УНКЛ)
шесть пластмассовых шпеньков (типа "пукля") для застёжки

## Slide 31: Медицинские средства защиты

## Slide 32: МСИЗ
Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) предназначены для профилактики и оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от ионизирующих излучений, отравляющих веществ или биологических средств.

## Slide 33: Противохимический пакет ИПП-11
ИПП-11 − индивидуальный противохимический пакет, принятый взамен ИПП-10. Средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. При заблаговременном нанесении на кожу предохраняет от воздействия отравляющих веществ от 6 до 24 часов.

## Slide 34: Пакет перевязочный медицинский индивидуальный
Индивидуа́льный перевя́зочный паке́т (ИПП, ППИ) — заключённый в защитную полимерную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи, само- и взаимопомощи для наложения окклюзионной повязки на грудную клетку при проникающих ранениях грудной клетки, также возможно использование при других ранениях и ожогах. В полевых условиях пакет имеется в снаряжении каждого военнослужащего, в том числе каждого медицинского работника. Запас ППИ находится в сумке медицинской санитара и медицинской войсковой сумке (СМВ). Гарантийный срок хранения пакета — 5 лет.

## Slide 35: Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)
КИМГЗ по приказу №1164н используется для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) и применяют ее в чрезвычайных ситуациях в очагах поражения с целью предупреждения, снижения, или минимизации вредного воздействия поражающих факторов, радиационной, химической или биологической природы на организм человека.

## Slide 36: Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)

## Slide 37: Санитарная сумка для оказания первой помощи
СМС, Су́мка медици́нская санита́ра — сумка в которой находится комплект медицинского имущества, предназначенный для оказания первой медицинской помощи раненным и поражённым в количестве до 30 человек.

## Slide 38: Санитарная сумка для оказания первой помощи

## Slide 39: Санитарная сумка для оказания первой помощи

## Slide 40: Приборы радиационной, химической разведки и контроля

## Slide 41: Задачи ГО в области разведки и контроля заражения
Для выявления и оценки радиационной и химической обстановки необходимо иметь средства, которые позволяют выполнить следующие задачи:
своевременно обнаружить наличие ОВ, АХОВ или РВ в воздухе, на местности или других объектах окружающей среды;
определить тип ОВ, АХОВ, вид ионизирующего излучения, скорость радиоактивного распада;
определить концентрацию ОВ, АХОВ, степень радиоактивного загрязнения;
определить необходимость проведения специальной обработки;
контролировать полноту дегазации и дезактивации;
измерять дозы облучения, которые получает персонал в ходе выполнения поставленных задач.

## Slide 42: 1. Приборы радиационного контроля

## Slide 43: ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ДП-5В
Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для измерения уровней  – радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по  - излучению. Кроме того имеется возможность обнаружения  - излучения

## Slide 44: Дозиметр-радиометр ДРБП-03
Предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы и эквивалентной дозы фотонного ионизирующего (рентгеновского и гамма) излучения (ЭД), плотности потока альфа и бета частиц.

## Slide 45: КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРОВ ИД-1
Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз гамма - нейтронного излучения
В комплект прибора входят:
10 измерителей дозы;
зарядное устройство ЗД-6;
техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр;
укладочный ящик

## Slide 46
0
200
400
100
300
ɣ + Ƞ
500
Р А Д
ИД-1
0
200
400
100
300
ɣ + Ƞ
500
Р А Д
ИД-1

## Slide 47: Индивидуальный измеритель дозы ИД-11
предназначен для измерения поглощенной доз гамма – нейтронного излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад. Измеритель дозы сохраняет набранную дозу не менее 12 мес. позволяет проводить ее многократное измерение. Основная относительная погрешность измерения не превышает ± 15%, Масса – 23 г.

## Slide 48: Комплект индивидуальных дозиметров ДВГИ-8Д
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы 0,01 ÷ 25 мЗв (0,001 – 2,5 Р)
Другие возможности:
- широкий диапазон измерения;
- наличие на дозиметрах электронных идентификаторов: • с номером дозиметра; • со значением накопленной дозы; • с датой последнего считывания; - архив измерений;
- связь считывателя с компьютером для ведения
компьютерной базы данных.

## Slide 49: Комплект индивидуальных дозиметров ДВГИ-8Д, КСУ-01 с дозиметром ДВГ-03Д (снятие показаний)

## Slide 50: Дозиметр ДКГ-05Д
Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал РОО (АЭС), рассчитанный на жесткие условия эксплуатации.
Дозиметр ДКГ-05Д
(может использоваться
автономно или в составе
АСКИД)
Считывающее
устройство УС-05
Считывающее устройство УС-05С
с программным обеспечением
АСКИД

## Slide 51: Дозиметр ДКГ-05Д
выиграл тендер на поставку в составе автоматизированных систем индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК) на все российские АЭС.
Назначение:
измерение текущего индивидуального эквивалента дозы
измерение мощности индивидуального эквивалента дозы
Свойства:
запоминание в энергонезависимой памяти до 1900 историй накопления дозы
двусторонняя инфракрасная связь со считывающим устройством
выключение, очистка памяти, настройка осуществляются программно через считывающее устройство, персонал без права доступа не может вмешаться в работу дозиметра

## Slide 52: Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «ГРАЧ»
Дозиметр ДКГ-03Д «ГРАЧ» предназначен для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма излучения и амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения.

## Slide 53: Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «ГРАЧ»
1 | Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | от 0,05 до 3,0 МэВ
2 | Диапазон измерений: МЭД ЭД | от 0,1мкЗв/ч до 3 мЗв/ч от 1 мкЗв до 100 мЗв
3 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения: МЭД (где Н – измеренное значение) ЭД(где Н – измеренное значение) | ± (15+2,5/ Н) мкЗв/ч ± (15+2,5 / Н) мкЗв
4 | Питание осуществляется от двух элементов АА по 1,5 В каждый, т.е. напряжение питания | от 2,0 до 3,3 В
5 | Время непрерывной работы при питании от одного комплекта элементов | 200 ч
6 | Время установления рабочего режима | не более 5 с
7 | Масса, включая элементы питания | 0,2 кг

## Slide 54: Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд»
Дозиметр ДКГ-07Д «ДРОЗД» аналогичен ДКГ-03Д «ГРАЧ», однако имеет более высокую верхнюю границу диапазона измерений

## Slide 55: Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд»
1 | Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | от 0,05 до 3,0 МэВ
2 | Диапазон измерений: МЭД ЭД | от 0,1мкЗв/ч до 1 мЗв/ч от 1 мкЗв до 200 мЗв
3 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения: МЭД (где Н – измеренное значение) ЭД(где Н – измеренное значение) | ± (15+2,5/ Н) мкЗв/ч ± (15+2,5 / Н) мкЗв
4 | Питание осуществляется от двух элементов АА по 1,5 В каждый, т.е. напряжение питания | от 2,0 до 3,2 В
5 | Время непрерывной работы при питании от одного комплекта элементов | 200 ч
6 | Время установления рабочего режима | не более 5 с
7 | Масса, включая элементы питания | 0,25 кг

## Slide 56: Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «АРБИТР»
Дозиметр ДКГ-02У «АРБИТР» аналогичен ДКГ-03Д «ГРАЧ», однако имеет более широкий функционал. К примеру, устройство может запоминать значения и воспроизводить звуковое оповещение о превышении пороговых доз. Во избежание потери накопленной информации ЗАПРЕЩАЕТСЯ вынимать элементы питания, не выключив предварительно питание дозиметра

## Slide 57: ДОЗИМЕТР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЙ ДКГ-РМ1621
Дозиметр индивидуальный ДКГ-РМ1621 предназначен для:
- непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы внешнего гамма- и рентгеновского излучения (ЭД);
- непрерывного измерения времени набора ЭД;
- непрерывного измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы внешнего фотонного излучения (МЭД);
- передачи информации, накопленной и сохраненной в энергонезависимой памяти, по инфракрасному каналу (ИК) связи в ПЭВМ с помощью ИК адаптера.
Состав комплекта:
дозиметр ДКГ– РМ1621;
адаптер инфракрасного канала связи;
элемент питания;
руководство по эксплуатации;
упаковка;
чехол.

## Slide 58: ДОЗИМЕТР ГАММА – ИЗЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАДИОФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: для измерения поглощённой дозы гамма излучения в целях обеспечения контроля облучения и диагностики степени острых лучевых поражений личного состава.
Диапазон измерения, ………….0,05 мГр …50 Гр Предел основной погрешности,% …….....15
Время установки рабочего режима, мин ..15
Средняя наработка на отказ, ч ...................10000
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ ..0,08 до 11
Диапазон рабочих температур, 0С …….. –50 до +50
Питание прибора, В …………………………220, 22..30
Назначенный срок службы УИ-14, лет …5

## Slide 59: 2. Приборы химического контроля

## Slide 60: ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначается для определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе.
ИТ с красным кольцом и точкой | 5×10-7
ИТ с тремя зелеными кольцами | 5×10-3
ИТ с желтым кольцом | 5×10-2
Время определения ОВ, мин. | 5 – 6
Время подготовки прибора, мин. | 1 – 1,5
Интервал рабочих температур, ºС | от – 40 до +40
Масса прибора, кг | 1,8
Чувствительность к ОВ, мг/л:

## Slide 61
Состав прибора
основание корпуса с крышкой
насос
бумажные кассеты
с индикаторными трубками
защитные колпачки
противодымные фильтры
насадка к насосу
патроны к грелке
грелка
электрофонарь
ремень с тесьмой
комплект документации
лопатка

## Slide 62: Индикаторные трубки к ВПХР

## Slide 63: Порядок проведения исследования
Исследование проводят в следующем порядке: сначала с трубками с красным кольцом и красной точкой, затем с трубками с тремя зелеными кольцами, наконец с трубкой с желтым кольцом. Вскрытие ИТ Делают надрез конца трубки с помощью ножа, расположенного в торце насоса. Вставляют надрезанный конец трубки в одно из углублений и обламывают его. Таким же образом вскрывают трубку с другого конца. Вскрытую трубку вставляют (немаркированным концом) в отверстие ампуловскрывателя с такой же маркировкой и вращательным движением с одновременным надавливанием на трубку разбивают ампулу о штырь, затем вынимают и резко встряхивают, чтобы реактив из разбитой ампулы попал на наполнитель трубки

## Slide 64
Устройство индикаторных трубок
Маркировка ИТ
Индикаторная трубка
с красным кольцом и точкой
(зарин, зоман, V-x)
Индикаторная трубка
с тремя зелеными кольцами
(фосген, дифосген,
синильная кислота, хлорциан)
Индикаторная трубка
с желтым кольцом
(иприт)
Ампулы с реактивами
Наполнитель

## Slide 65: Определение ОВ в воздухе
В первую очередь определить пары ОВ нервно-паралитического действия (типа зомана, зарина, табуна, Ви-Икса).
Для этого необходимо:
открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос;
взять две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой;
с помощью ножа на головке насоса надрезать, а затем отломить концы индикаторных трубок;

## Slide 66: Определение ОВ в воздухе
4. с помощью ампуловскрывателя разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв трубки за верхние концы, энергично встряхнуть их 2-3 раза;
5. одну из трубок (опытную) немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний над емкостью с нашатырным спиртом), через вторую (контрольную) воздух не прокачивается и она устанавливается в штатив корпуса прибора;

## Slide 67: Определение ОВ в воздухе
6. затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и после встряхивания их наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой
К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную концентрацию ОВ нервно-паралитического действия.
Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя появится одновременно с контрольной, это указывает на отсутствие ОВ или малую концентрацию. В этом случае определение ОВ в воздухе повторяют, но вместо 5-6 качаний делают 30-40 качаний насосом, и нижние ампулы разбивают после 2-3-минутной выдержки. Положительные показания в этом случае свидетельствуют о практически безопасных концентрациях ОВ.

## Slide 68: Определение ОВ в воздухе
Независимо от полученных результатов при содержании ОВ нервно-паралитического действия, определяется наличие нестойких ОВ (фосгена, синильной кислоты, хлорциана) с помощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами. Для этого необходимо:
вскрыть индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами и, пользуясь ампуловскрывателем, разбить в ней ампулу;
вставить трубку немаркированным концом в гнездо насоса и сделать 10-15 качаний насосом;
вынуть трубку из насоса и сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете, в которой хранятся индикаторные трубки с тремя зелеными кольцами.

## Slide 69: Определение ОВ в воздухе
Затем определяют наличие в воздухе паров иприта индикаторной трубкой с одним желтым кольцом. Для этого необходимо:
вскрыть индикаторную трубку с одним желтым кольцом;
вставить трубку в насос и прокачать воздух (60 качаний над емкостью с керосином) насосом;
вынуть трубку из насоса и по истечении 1 мин сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных трубок с одним желтым кольцом.

## Slide 70: МИНИ-ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ «ПЧЕЛКА-Р»
Мини-экспресс лаборатория «Пчелка-Р» предназначена для экспресс-контроля химической загрязненности объектов окружающей среды – воздуха и промышленных газовых выбросов, а также воды, почвы, сыпучих сред и продуктов питания.

## Slide 71: МИНИ-ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ «ПЧЕЛКА-Р»
Состав
Паспорт и методическая документация;
Трубки индикаторные в упаковке с контрольной шкалой и сертификатом;
Портативный насос-пробоотборник (аспиратор) НП-3М с паспортом и сертификатом;
Тесты для сигнального контроля загрязненности воды и почвенных вытяжек;
Комплект оборудования, инструментов и приспособлений;
Жесткий переносной корпус-укладка (вес набора - не более 3 кг).

## Slide 72: Газоанализатор Хоббит-Т
Переносной газоанализатор Хоббит-Т предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, опасной загазованности горючими или токсичными газами в воздухе рабочей зоны.
Особенности Хоббит-Т
малые масса и габариты
работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)
предусмотрен контроль разряда аккумулятора
электронная установка нуля.

## Slide 73: Газоанализатор Хоббит-Т
Характеристики Хоббит-Т

## Slide 74: Газоанализатор Хоббит-Т
Пороги срабатывания сигнализации по каналам

## Slide 75: Индикаторные трубки

## Slide 76: Индикаторные трубки
При использовании колористической индикаторной трубки концентрацию определяют по длине прореагировавшего (изменившего окраску) слоя индикаторной массы, ограниченного началом шкалы и внешней границей окрашенного слоя.

## Slide 77: ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР ГСА-3
Газосигнализатор ГСА-3 предназначен для обнаружения в воздухе специальных веществ (СВ) и АХОВ таких как хлор и аммиак и автоматического светового и звукового оповещения об опасности.

## Slide 78: ПРИБОР ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПГК-ЛИМБ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 - упаковка прибора (кейс);
2 - блок пробоотбора (БП);
3 - блок управления (БУ);
4 – пневмоэлектро-кабель;
5 - блок измерительный (БИ);
6 – блок отравляющих веществ (БОВ);
7 - упаковка ЗИП (кейс); 8 - трубки индикаторные (ТИ);
9 - устройство имитационное; 10 – устройство питающее (УП); 11 – лопатка;
12 – комплект имитационной рецептуры КИР – 1А; 13 – поддон.

## Slide 79: ПРИБОР ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПГК-ЛИМБ
НАЗНАЧЕНИЕ: Обнаружение, поиск мест утечек и оперативное измерение концентрации опасных для человека веществ в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и сыпучих материалах, а также ведение химической разведки при возникновении чрезвычайных ситуаций.

## Slide 80: Прибор ПХРДД-2С
предназначен для эксплуатации в стационарных условиях, на химически опасных объектах с целью контроля в режиме реального времени состояния воздушной среды

## Slide 81: Автоматизированная система дистанционного мониторинга «АСДМ-Лидар»
Автоматизированная система дистанционного мониторинга АСДМ «Лидар» оперативного контроля территории и воздушного пространства большого города и крупных промышленных центров предназначена для обнаружения крупных аварий и обеспечения действий аварийно-спасательных формирований в зоне аварии.

## Slide 82: Спасибо за внимание